## Slide 1
Projeto Cerrado
ANÁLISE DE FALHAS – FAIXA 2
Cortadeiras L1 e L2:
da análise de rejeições ao BI de acompanhamento
BI e métricas: Ryan Lobato
Inteligência de Negócios | Confiabilidade e Processos
Análise de falhas: Moacyr Angeli Junior | Jan–Ago/2025
Projeto concluído | Material ilustrativo para GitHub
Notes: Capa. Combina a RCA original com o desdobramento em BI e analytics.

## Slide 2
O problema: ~320 h de rejeição nas cortadeiras em 2025
164,93 h
Rejeição acumulada L1
156,47 h
Rejeição acumulada L2
~320 h
Tempo de parada no ano
Escopo: rejeições nas cortadeiras e enfardamento (base PGR+, Jan–Ago/25), com expurgo de ocorrências externas (exceto variações de perfil da folha) e de corte de capas.
Equipe multidisciplinar: Mecânica, Elétrica, Instrumentação e Operação.
Falha recorrente: não. Análise realizada em 17/08/25.
Chart: Tempo de rejeição mensal [h]
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago
Cortadeira L1 | 38.92 | 15.97 | 20.82 | 18.32 | 30.05 | 15.43 | 9.88 | 15.55
Cortadeira L2 | 12.69 | 6.25 | 11.07 | 19.73 | 14.59 | 40.9 | 26.35 | 24.88

## Slide 3
Pareto: caixas de fardos lideram em L1 e L2
Chart: Cortadeira L1 – top 8 [h]
| Caixa de fardos | Mesa de garfos | Facas longitud. | Folha | Sensores | Roldanas | Facas transv. | Layboy
Cortadeira L1 – top 8 [h] | 58.49 | 15.58 | 14.53 | 11.38 | 9.36 | 7.68 | 7.5 | 6.71
Chart: Cortadeira L2 – top 8 [h]
| Caixa de fardos | Facas transv. | Cortadeira | Mesa de garfos | Facas longitud. | Folha | Sensores | Barreira rejeição
Cortadeira L2 – top 8 [h] | 34.76 | 27.41 | 21.5 | 14.95 | 14.52 | 9.57 | 7.39 | 4.9
Base PGR+, estratificação por equipamento ou sistema de origem, Jan–Ago/25.

## Slide 4
Causas raiz (FTA) e plano de ação: 16 ações
Embolamentos em caixas
Ajuste das divisórias, perfis-guia (bicos de pato) desgastados, roldanas, polias e fitas longas.
Cortes e perfil
Hidráulica da contra-faca, desgaste de facas, temperatura do rolo faca e variação de pressão de vapor.
Sensores e garfos
Sujidade e atuação indevida; desnivelamento, sincronismo e travamento de rolamento na mesa de garfos.
Plano de ação (posição em 21/08/25)
5 ações específicas da L2 e 11 comuns a L1 e L2. Todas com status "À iniciar", responsáveis definidos e prazos entre 27/08 e 30/09/25 ou "em oportunidade".
Lacuna que o BI resolve
Faltava um acompanhamento periódico para provar que cada ação bloqueou a causa. Esse foi o gancho para o projeto de BI.

## Slide 5
Arquitetura do BI: três fontes, camadas e Power BI
PGR+
RPA de extração
ocorrências de rejeição
PI System
Script de extração
sinais de processo
SAP
Script de extração
notas e ordens de manutenção
Bronze
Dados brutos, por data de extração
Silver
Limpeza, tipos, regra de expurgo, de-para de TAG
Gold
Fatos e dimensões, KPIs, Pareto
Ferramentas: Python, Polars/Pandas, Parquet; painéis em Power BI.
Atualização
Carga a cada 8 horas (em lote), com logs
Consumo (Power BI)
Painéis, métricas e relatório de eficácia, atualizados a cada 8 h

## Slide 6
Modelo de dados integrado (camada Gold)
fato_parada
Rejeições, paradas e emergências: origem, duração, equipamento, causa, classificação.
fato_sinal_processo
Séries do PI por TAG, agregadas por janela (média, mínimo, máximo, desvio).
fato_manutencao
Notas e ordens do SAP: tipo, datas, horas, peças e custo.
Dimensões
equipamento (TAG), causa raiz (ramos da FTA), plano de ação, tempo e turno.
fato_evento_janela
Resumo dos sinais antes, durante e depois de cada parada.
Reconciliação com a RCA
Silver, com a regra de expurgo, fecha Jan–Ago/25 em 164,93 h (L1) e 156,47 h (L2). A chave de integração é a TAG, ligada à janela de tempo.

## Slide 7
Da causa raiz ao indicador acompanhado
Problema priorizado | Pareto Jan–Ago/25 | Indicadores e sinais (PI / PGR+ / SAP)
Embolamento em caixas de fardos | L1 58,49 h ¦ L2 34,76 h | Eventos por caixa, sensores, divisórias; ordens de reparo de perfis-guia
Falhas de corte transversal | L2 27,41 h ¦ L1 7,50 h | Pressão hidráulica da contra-faca, temperatura da água do rolo faca
Variações de perfil | L1 11,38 h ¦ L2 9,57 h | Pressão e fluxo de vapor dos secadores, gramatura
Problemas em sensores | L1 9,36 h ¦ L2 7,39 h | Frequência e duração de atuações; rotina de limpeza
Mesa de garfos | L1 15,58 h ¦ L2 14,95 h | Tempo de translação, sincronismo; ordens de lubrificação
Corte longitudinal | L1 14,53 h ¦ L2 14,52 h | Pressão de ar das facas; trocas e ajustes no SAP
Mapeamento derivado das árvores de falha (FTA) da análise original.

## Slide 8
O que o BI responde
Acompanhamento (BI)
Tempo de rejeição por cortadeira vs. baseline, Pareto dinâmico e status do plano de ação, no Power BI.
Eficácia das ações
Horas por causa antes e depois da conclusão de cada ação, e reincidência.
Fatores de parada
Comportamento dos sinais antes de cada falha; padrões por turno e condição de operação.
Corretiva vs. preventiva
Relação entre intervenções do SAP, custo e redução de paradas e emergências.
Qualidade do rótulo
Compare a causa apontada no PGR+ com o PI e as notas do SAP; divergências são achado de análise, não erro de dado.

## Slide 9
Acompanhamento de Rejeições – Cortadeiras L1 e L2
Base PGR+ | Jan–Ago/2025 | Atualização a cada 8 h
2025
L1 + L2
Jan–Ago
164,93 h
Rejeição acumulada L1
156,47 h
Rejeição acumulada L2
~320 h
Parada estimada no ano
8 h
Ciclo de atualização
Tempo de rejeição mensal [h]
Chart: 
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago
L1 | 38.92 | 15.97 | 20.82 | 18.32 | 30.05 | 15.43 | 9.88 | 15.55
L2 | 12.69 | 6.25 | 11.07 | 19.73 | 14.59 | 40.9 | 26.35 | 24.88
Pareto por equipamento / sistema [h]
Chart: 
| Caixa de fardos | Facas transv. | Mesa de garfos | Facas longit. | Folha | Sensores
L1 | 58.49 | 7.5 | 15.58 | 14.53 | 11.38 | 9.36
L2 | 34.76 | 27.41 | 14.95 | 14.52 | 9.57 | 7.39
Participação no acumulado
Chart: 
| L1 | L2
Total | 164.93 | 156.47
Painel ilustrativo (simulação de Power BI) | dados da RCA Jan–Ago/25 | Ryan Lobato
Notes: Slide ilustrativo que simula o painel no Power BI, com fundo de papel celulose.

## Slide 10
Ciclo de atualização: a cada 8 horas
1
Extração
RPA no PGR+ e scripts no PI e no SAP
2
Bronze
Dados brutos guardados por extração
3
ETL
Python, Polars e Pandas: limpeza, expurgo e de-para de TAG
4
Modelo Gold
Fatos, dimensões, KPIs e Pareto
5
Power BI
Atualização dos painéis para a operação
Acompanhamento normal
Carga em lote a cada 8 horas (3 ciclos por dia), sem processamento em tempo real.
Autoria e alinhamento
Métricas e Power BI desenvolvidos por Ryan Lobato; BI alinhado com Confiabilidade e Processos.

## Slide 11
PROJETO CONCLUÍDO
Ryan Lobato
Inteligência de Negócios
Confiabilidade e Processos
Material ilustrativo para portfólio no GitHub, baseado na análise de falhas das Cortadeiras L1 e L2 (Projeto Cerrado, Jan–Ago/2025).